TOM III SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego pn. Kontrakt VIIc - Dostawa dodatkowego sprzętu ruchomego dla Projektu Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew – etap 2.

I. Definicje.

| Kierownik Zamawiającego | Osoba lub organ, który - zgodnie z obowiązującymi przepisami, statutem lub umową – jest uprawniony do zarządzania zamawiającym. |
| --- | --- |
| Podmiot wspólny | Uważa się podmiot w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), w skład którego wchodzi dwóch lub więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. |
| Postępowanie | Uważa się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu u.p.z.p. |
| Projekt | Uważa się przedsięwzięcie pn. „Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew”. |
| u.p.z.p. | Uważa się Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych – (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). |
| Wykonawca | oznacza, w rozumieniu u.p.z.p., osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. |
| Zamawiający | Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Spółka z o.o. w Tczewie |
| Dostawy | Nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu |
| Usługi | wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy, a są usługami wymienionymi w załączniku II do dyrektywny 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi lub w załącznikach XVII A i XVII B do dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych; |
| zamówienie publiczne | Uważa się niniejsze zamówienie pod nazwą: Dostawa dodatkowego sprzętu ruchomego w ramach Projektu Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew – etap 2, w zakres którego wchodzi dostawa samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym |
| Umowa | Oznacza umowę ws. realizacji zamówienia publicznego zawartą między Zamawiającym a Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. |
| Umowa o podwykonawstwo | Oznacza umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą). |

Ponadto:

W zależności od kontekstu zwroty użyte w liczbie pojedynczej należy uważać za odnoszące się także do liczby mnogiej.

II. Informacje podstawowe.

1.	Kraj Beneficjenta: Rzeczpospolita Polska

2.	Instytucje związane z wdrażaniem i realizacją Przedsięwzięcia:

1) Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, Polska

2) Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, Polska

3) Instytucja Audytowa Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej Finansów 	Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa, Polska

4) Instytucja Pośrednicząca Ministerstwo Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, Polska

5) Instytucja Wdrażająca Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa, Polska

3. 	Zamawiający - Beneficjent Przedsięwzięcia:

Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Spółka z o.o.

ul. Rokicka 5A

83-110 Tczew

4.	 MAO

Prezes Zarządu Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Spółka z o.o.

III. Informacje o Projekcie „RSGOT”.

Zamawiający w dniu 12 maja 2010 r. podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3A, Umowę o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-006/08 Projektu „Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew” w ramach działania 2.1 priorytetu II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

IV. Cele i wymagania Kontraktu.

1. Cele ogólne Kontraktu

Celem niniejszego Kontraktu jest dostarczenie wymaganych w SIWZ Dostaw zgodnie z Ofertą Wykonawcy, odpowiednie przeszkolenie Personelu Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji i prawidłowego użytkowania przedmiotu Dostaw, działań wynikających z zobowiązań gwarancyjnych oraz wykonywanie obsługi serwisowej i przeglądów okresowych.

Dostawy, realizowane w ramach niniejszego postępowania przetargowego, będą zrealizowane na teren Regionalnego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Tczewie, przy ul. Rokickiej 5A zgodnie z Harmonogramem Dostaw zaakceptowanym przez Zamawiającego.

Wszelkie działania Wykonawcy winny być zgodne z:

- wymaganiami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 907 ze zm.) oraz zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- wymaganiami polskiego prawa,

- wymaganiami i przy spełnieniu standardów najlepszych dostępnych technik (BAT),

- wymaganiami Zamawiającego,

- wymaganiami KE i wszystkich instytucji zaangażowanych w realizację Przedsięwzięcia oraz procedurami Funduszu Spójności,

- wymaganiami jakości w okresie bezpośredniej realizacji oraz w okresie gwarancji,

- zapewnić prawidłową realizację Dostaw;

- umożliwić terminowe przejęcie i prawidłową eksploatację przedmiotów zamówień ww. kontraktów przez Zamawiającego;

- zapewnić ścisłą współpracę z Zamawiającym, reprezentowanym przez MAO oraz wszystkimi Instytucjami zaangażowanymi w realizację Przedsięwzięcia.

2. Wymagania ogólne.

1) Oferowane maszyny i urządzenia eksploatowane będą w Regionalnym Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Tczewie oraz jego poszczególnych segmentach.

2) Wykonawca winien wziąć pod uwagę, że maszyny i urządzenia będą 	garażowane na wolnym powietrzu, pod wiatą, lub w pomieszczeniu nieogrzewanym.

3) Oferowane maszyny i urządzenia będą fabrycznie nowe i nie mogą być 	prototypami. Data produkcji nie będzie wcześniejsza niż 270 dni przed 	terminem dostawy.

Zamawiający wymaga aby osprzęt peryferyjny poszczególnych maszyn oraz elementy ich wyposażenia dodatkowego były również fabrycznie nowe.

Wymagane części i wyposażenie musi być fabrycznie wmontowane przez 	producenta.

4) Wykonawca dostarczy, wyposaży, uruchomi maszyny i urządzenia oraz 	przekaże je w pełni sprawne i gotowe do użycia.

5) Koszty poniesione podczas instalacji, szkolenia Personelu Zamawiającego i przekazania oraz koszty na wszystkie testy przeprowadzone przed odbiorem będą poniesione przez Wykonawcę. Wykonawca będzie w ramach niniejszej Umowy  odpowiedzialny za prowadzenie własnego zaplecza (o ile potrzeba) i będzie ponosił wszystkie koszty związane z jego eksploatacją, bieżącym utrzymaniem i wyposażeniem.

6) Okres gwarancji i rękojmi biegnie od dnia podpisania przez Zamawiającego 	końcowego protokołu odbioru urządzenia i/lub maszyny bez uwag.

7) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie 14 dni od podpisania  umowy  Harmonogram  Dostaw  oraz  Plan i Program Szkoleń  dla Personelu Zamawiającego.

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu po podpisaniu Umowy, jednak nie później niż w 7 dniu przed planowanym rozpoczęciem Dostaw, do akceptacji harmonogram  przeglądów  okresowych  obejmujący  w szczególności plan  konserwacji,  przeglądów serwisowych i smarowań w okresie gwarancji jakości i okresie pogwarancyjnym, program prac naprawczych,  które nie  mogą być sprzeczne z programem eksploatacyjnym i nie spowodują utraty gwarancji.

8) Wykonawca wykonując Dostawę winien uwzględnić wszystkie wymagania 	Zamawiającego stawiane w SIWZ;

9) Przedmiot Dostawy musi być tożsamy z opisanym przez Zamawiającego  i oferowanym w Ofercie Wykonawcy wraz z załącznikami;

10) Wykonawca wraz z Dostawą przedmiotu zamówienia  winien 	przedłożyć wszelkie dokumenty (w języku polskim), homologacje (o ile dotyczy), certyfikaty, świadectwa i inne wymagane dokumenty pozwalające Zamawiającemu w zgodzie z przepisami prawa polskiego na poprawną eksploatację maszyny / urządzenia dopuszczające je do użytkowania na terenie zakładu i poza nim;

11) Wszystkie oferowane maszyny/urządzenia będą zgodne z ze standardami wymaganymi i stosowanymi w Polsce i UE.

3. Oznaczenie Dostaw

1) Wykonawca powinien zapewnić etykiety, tabliczki firmowe, instrukcje i 	tabliczki ostrzeżenia potrzebne do oznakowania i bezpiecznej obsługi maszyn 	i urządzeń. Wszystkie napisy mają być w języku polskim;

2) Etykiety i tabliczki firmowe mają odpowiadać wymogom polskich przepisów.

3) Maszyny i urządzenia mają być odpowiednio i trwale oznakowane wraz z 	podaniem  minimum nazwy producenta, rokiem produkcji i numerem seryjnym.

4. Szkolenia Personelu Zamawiającego

1) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, w terminie 14 dni od podpisania umowy Plan i Program podstawowego szkolenia dla Personelu Zamawiającego (operatorów, mechaników) w zakresie budowy, obsługi, napraw i konserwacji maszyn i urządzeń  będących przedmiotem Dostaw;

2) Wykonawca zorganizuje w Miejscu Dostaw, lub innym wskazanym przez 	Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego miejscu, przed odbiorem maszyn i urządzeń, po ich dostarczeniu Zamawiającemu w Miejscu Dostaw, podstawowe kursy szkoleniowe zgodnie z programem szkoleń przedstawionym przez Wykonawcę, dla:

dostawy samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym – do 2 operatorów i do 2 mechaników w czasie maksimum 8 godzin w okresie 1 dnia roboczego.

3) Szkolenie obejmie osoby wskazane przez Zamawiającego. Szkolenie ma na celu zapewnić takie umiejętności, aby personel posiadał podstawową 	wiedzę na temat budowy, obsługi, napraw i konserwacji dostarczonych maszyn i urządzeń. Fakt przeprowadzenia  szkolenia  zostanie  potwierdzony  stosowną informacją w protokole odbioru podpisanym przez obie strony.

4) Zamawiający wymaga, aby osoby, które będą szkolone, zapoznały się z 	Instrukcją obsługi maszyn i urządzeń oraz DTR (dokumentacja techniczno - 	ruchowa) i aby te instrukcje były włączone do szkolenia. Instrukcje użyte 	podczas szkolenia powinny być kompletne odnośnie uruchomienia, instalacji, 	obsługi, podstawowych napraw i konserwacji.

Ww. dokumenty winny być dostarczone w minimum 2 egzemplarzach, w 	języku  polskim,  w wersji  papierowej i minimum w 1 egzemplarzu w 	wersji elektronicznej, nie później niż w 7 dniu przed planowanym rozpoczęciem Dostaw;

5) Szkolenia będą prowadzone w języku polskim w Miejscu Dostawy lub innym wskazanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego miejscu. Wszelkie koszty szkolenia, łącznie z kosztem dojazdu i pobytu poza Miejscem Dostaw winien pokryć Wykonawca;

5. Przekazanie przedmiotu Dostaw

1) Przekazanie Zamawiającemu przedmiotu Dostaw nastąpi w Miejscu 	Dostaw tj. teren Regionalnego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Tczewie przy ul. Rokickiej 5A, w dniach roboczych tj. pon. – piąt. od godz. 7:00 do 15:00.

2) Podczas przekazywania maszyn / urządzeń, Wykonawca musi zapewnić 	odpowiednią ilość doświadczonych i wykwalifikowanych osób Personelu 	Wykonawcy;

3) Odbiór przez Zamawiającego przedmiotu Dostaw nastąpi po wywiązaniu się 	przez Wykonawcę ze wszystkich zobowiązań wynikających z umowy i po podpisaniu przez Zamawiającego końcowego protokołu odbioru przedmiotu Dostaw „bez uwag/zastrzeżeń”.

6. Wymogi dla okresu gwarancji i rękojmi.

1) Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości i rękojmi na oferowany przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 24 miesiące lub 4 000 motogodzin (w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi pierwsze). Termin gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru przez obie strony.

2) Gwarancja, musi zapewniać wszelkie naprawy i usuwanie wszystkich usterek jakie powstaną  w  okresie gwarancyjnym,  za  wyjątkiem  uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez Zamawiającego, które zostaną usunięte na koszt Zamawiającego.

3) Wykonawca zapewni, że w okresie gwarancyjnym reakcja serwisu tj. podjęcie działań serwisowych zmierzających do usunięcia usterki, przystąpienie do napraw, to okres nie dłuższy niż 48 godziny od zgłoszenia Zamawiającego drogą elektroniczną (e-mail) lub w formie faksu;

Reakcja 48 godzinna dotyczy dni roboczych i nie obejmuje dni świątecznych i 	wolnych od pracy. Jeżeli koniec okresu 48 h przypada na dzień świąteczny lub 	wolny od pracy to okres ten kończy się odpowiednio w następnym roboczym po dniu świątecznym lub wolnym od pracy.

4) Czas od zgłoszenia do dokonania usunięcia usterki i oddania maszyny / 	urządzenia Zamawiającemu do użytkowania, będzie naliczany w dniach 	(każda godzina powyżej wielokrotności 48 h będzie liczona jako dzień) i spowoduje automatyczne przedłużenie okresu gwarancyjnego o odpowiadający mu w dniach okres czasu;

5) Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzania okresowych kontroli, konserwacji i napraw dostarczonej maszyny / urządzenia i zapewni w własnym zakresie dostawę części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do wykonania tych okresowych kontroli i konserwacji (za wyjątkiem paliwa i płynów do spryskiwaczy szyb) i poniesie wszelkie koszty powyższych zobowiązań w okresie gwarancji jakości;

6) Ostatni przegląd gwarancyjny wraz z wymianą wszystkich niezbędnych materiałów i części eksploatacyjnych, przeprowadzony zostanie przez Wykonawcę w okresie ostatnich 14 dni obowiązywania okresu gwarancji jakości;

7. Personel Wykonawcy.

Kontrakt musi być wykonywany zgodnie z prawem polskim. Wykonawca i jego personel muszą przestrzegać przepisów prawa polskiego oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wykonawca winien zapewnić zespół wysoko kwalifikowanych ekspertów/inżynierów/ specjalistów branżowych/posiadających stosowną wiedzę, odpowiednią praktykę i zdolność do wykonywania zadań wynikających z niniejszego Kontraktu.

1) Pozostały Personel Wykonawcy.

Wykonawca zapewni zatrudnienie wystarczającej liczby tłumaczy w przypadku 	braku znajomości języka polskiego przez Personel Wykonawcy w stopniu umożliwiającym komunikowanie się na Miejscu Dostawy z personelem Zamawiającego, wykonawców robót i usługodawców.

Cały Personel Wykonawcy musi być niezależny i wolny od konfliktów interesów z Zamawiającym i wykonawcami robót i usług w przypisanych im obowiązkach.

Urzędnicy państwowi, samorządowi i inny personel administracji publicznej 	Rzeczpospolitej Polskiej organów właściwych miejscowo lub rzeczowo w 	sprawach realizacji Przedsięwzięcia „Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew” nie może być rekrutowany jako Personel Wykonawcy.

2) Obowiązki Wykonawcy wobec Personelu Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest:

- opłacić specjalistów zatrudnionych dla wykonania Dostaw i Usług w ramach niniejszej Umowy;

- zapewnić regularne wynagrodzenie zgodnie z zawartymi umowami;

- zapewnić Personelowi (jeżeli dotyczy) zakwaterowanie i pokryć koszty podróży do miejsca zakwaterowania i z powrotem oraz koszty podróży lokalnych.

8. Własność sprzętu i wyposażenia.

Wszelki sprzęt i wyposażenie zakupione na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia stanowi własność Wykonawcy w trakcie i po zakończeniu niniejszego Kontraktu. Nie przewiduje się zakupu, niezbędnego Wykonawcy przy realizacji, sprzętu i wyposażenia w imieniu Zamawiającego, jako części tej Umowy lub przekazywania go Zamawiającemu na końcu tej Umowy.

V. Szczegółowa specyfikacja wymagań technicznych maszyn / urządzenia będącego przedmiotem Dostaw.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu z zamontowanym przez producenta urządzenia hakowego lub przedstawiciela producenta urządzenia hakowego, fabrycznie nowym urządzeniem hakowym.

Samochód wyposażony w sztywny hak przeznaczony do przewozu kontenerów po drogach publicznych i wewnątrzzakładowych, utwardzonych i gruntowych, a w szczególności do transportu odpadów budowlanych do Stanowiska Przetwarzania Odpadów Budowlanych w Pelplinie.

Samochód powinien być dostosowany do pracy w ciągu całego roku kalendarzowego w warunkach klimatycznych odpowiadających wszystkim porom roku.

Samochód fabrycznie nowy  zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza dostawy wersji samochodu i urządzenia hakowego będących prototypami.

| l.p. | Parametr | Wymagania techniczne (minimalne) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Podwozie | Liczba osi 3 sprzęg (szt. 1) umożliwiający ciągnięcie przyczepy o średnicy sworznia 50 mm z czego 1 zamontowany na stałe w ramie pojazdu Rozstaw osi w przedziale od 4500 do 4700 mm pomiędzy pierwszą a druga osią Zderzak stalowy 3 częściowy Belka zabezpieczająca przed wjazdem z tyłu Belka przeciwnajazdowa przednia Boczne osłony przeciwnajzadowe Belka poprzeczna dla sprzęgu przyczepy |
| 2 | Zawieszenie | Przednie: paraboliczne z amortyzatorami o charakterystyce progresywnej o dopuszczalnym obciążeniu min. 9 ton Tylne: oś napędowa z zawieszeniem powietrznym o dopuszczalnym obciążeniu min. 13 ton i oś wleczona o dopuszczalnym obciążeniu min. 8 ton Oś tylna hipoidalna Min. 6 poduszek powietrznych Blokada mechanizmu różnicowego Czujnik ciśnienia dla poduszek powietrznych Odpowietrznik osi tylnej Amortyzatory tylnej osi ustawione niżej i poziom jazdy podniesiony dla hakowca Stabilizatory przedniej i tylnej osi Regulacja wysokości zawieszenia Pomoc przy ruszaniu |
| 3 | Układ kierowniczy | Blokada koła kierownicy z immobilizerem Koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem Układ kierowniczy lewostronny |
| 4 | Napęd | Silnik w technologii Common Rail o pojemności max. 11 000 l. z doładowaniem mocy, min. 290 kW, spełniający normę emisji spalin EURO 6 pod względem emisji tlenków azotu, tlenku węgla, węglowodorów oraz cząstek stałych Elektroniczna regulacja silnika (EDC) Hamulec silnikowy (EVB) Sprężarka powietrza min. 2 cylindrowa o pojemności min 700 cm3 Płomieniowe urządzenie rozruchowe Siatka ochronna przed chłodnicą Jednostkowe zużycie energii nie większe niż 12,60 MJ/km Emisja jednostkowa dwutlenku węgla (CO2) nie większa niż 0,92 kg/km Wielkość zużywanej energii oraz emisji CO2 należy podać dla silnika o wskazanej mocy, norma min. EURO VI, badanego dla celów homologacyjnych na hamowni, w warunkach znamionowych. |
| 5 | Hamulce | Układ hamulcowy wyposażony w ABS (układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania) ASR (system antypoślizgowy) ESP (układ stabilizacji toru jazdy) Hamulce tarczowe osi przedniej i tylnej Osuszacz powietrza podgrzewany Przyłącze hamulców 2-przewodowe |
| 6 | Skrzynia biegów | Pojedyncza tarcza sprzęgła wzmocniona Min. 16 biegów do przodu i 2 do tyłu automatyczna lub manualna |
| 7 | Kabina | Przystosowana do ruchu prawostronnego Kabina dzienna o długości min. 1800 mm umożliwiającej przewożenie za siedzeniami podręcznych narzędzi niezbędnych do codziennej pracy kierowcy Kabina wyposażona w dodatkowy podest na błotniku i uchwyt na dachu umożliwiający kontrolę załadunku towaru Oświetlenie wejścia kierowcy Przednia pokrywa otwierana od wewnątrz lub zewnątrz Zawieszenie kabiny na sprężynach śrubowych Centralny zamek zdalnie sterowany Szyba przednia przyciemniana i ogrzewana Tylna ściana kabiny przeszklona fabrycznie zabezpieczona przed uszkodzeniem Lusterka wsteczne ogrzewane i elektrycznie sterowane Główne lusterko po stronie pasażera elektrycznie ustawiane do jazdy manewrowej Obicie drzwi zmywalne Klimatyzacja z automatyczną regulacją temperatury Tachograf cyfrowy ze wstępną kalibracją 2 x CB radio kompletne z anteną (1 szt. wbudowana w półkę nad przednią szybą wraz z dodatkowym głośnikiem oraz anteną zewnętrzną) Radiotelefon o mocy 1W, częstotliwości nadawania 154800 MHz, Cyfrowy wskaźnik obciążenia osi z zawieszeniem pneumatycznym Sygnalizacja włączonego biegu wstecznego, wyłączalna Podwozie wyposażone w dodatkowe światła dalekosiężne i przeciwmgielne z doświetlaniem zakrętu 2 reflektory robocze umożliwiające oświetlenie pola pracy urządzenia hakowego 2 halogenowe lampy ostrzegawcze na dachu kabiny Dodatkowe światło manewrowe Ogranicznik prędkości elektroniczny min 85 km/h z tolerancją 1 km/h Tempomat Wyciszenia hałasu 80 dB Zasysanie powietrza z suchym filtrem powietrza Zainstalowany radioodbiornik + zainstalowane min. 2 głośniki Komfortowe siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym Ławka dla 2 pasażerów (pojedyncze siedzenia) |
| 8 | Koła | Ogumienie o rozmiarze 22,5 cala, Nośność ogumienia zwiększona o 10% dla zastosowania komunalnego |
| 9 | Wyposażenie | Przystawka odbioru mocy zamontowana fabrycznie odpowiadająca parametrom zabudowy Gaśnica Apteczka Trójkąt ostrzegawczy Dwa kliny pod koła zbiornik paliwa min 350 l.; korek wlewu paliwa zamykany, niewentylowany zbiornik AdBlue min. 60 l.; korek zamykany (1 szt.) 2 akumulatory min 220 Ah Skrzynka akumulatorów 225 Ah Przewód do pompowania kół Podstawowy zestaw narzędzi (klucz do kół, klucze, wkrętaki) Lampa ostrzegawcza Koło zapasowe Przygotowanie elektryczne pod hakowiec Gniazdo ABS przyczepy na końcu ramy Gniazdo przyczepy na końcu ramy 24 V Mechaniczny wyłącznik główny akumulatorów Alternator prądu trójfazowego 28 V, 120A, 3360 W Podnośnik hydrauliczny 12 t. Fartuchy przeciwbłotne przednie Błotniki z tworzywa sztucznego 3 częściowe z chlapaczami |
| 10 | Urządzenie hakowe | Udźwig min. 20 000 kg Hydrauliczna blokada kontenera wraz ze wskaźnikiem świetlnym w kabinie kierowcy włączenia blokady, Obsługiwane kontenery hakowe na odpady balastowe wykonane wg normy DIN 30722 o pojemności 32 m3 o długości min. 6,0 m, wysokości min. 2,25 m i standardowej szerokości normatywnej 2,3 m Ramie przesuwne z hakiem stałym oraz grawitacyjną blokadą zaczepu ucha kontenera Dwa siłowniki hydrauliczne ramy urządzenia hakowego usytuowane równolegle Hydrauliczna rolka podporowa ze wskaźnikiem świetlnym wysunięcia rolki w kabinie kierowcy, Funkcja blokowania kontenera w funkcji wywrotu Automatyczna funkcja tzw. miękkiego osiadania kontenera przy załadunku – eliminacja efektu uderzenia kontenerem w ramę pojazdu w końcowej fazie załadunku Sterowanie pneumatyczne z kabiny kierowcy oraz awaryjnie mechaniczne umieszczone w ramie pojazdu Odbiór urządzenia hakowego przez UDT na okres 24 miesięcy |
| 11 | Symbole i oznaczenia | Opisy w języku polskim lub graficznie według standardowych oznaczeń UE |
| 12 | Malowanie | Wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie metalowe i powierzchnie zamknięte mają być przygotowane i wykończone zgodnie z technologią producenta zabezpieczeń antykorozyjnych i powłok malarskich Kolor standardowo stosowany przez producenta |
| 13 | Wymagania dodatkowe | Zamawiający zastrzega sobie możliwość malowania lub oklejania maszyny np. logiem Zamawiającego i materiałami promocyjnymi bez utraty gwarancji jakości po konsultacji z dostawcą |
| 14 | Wymagane dokumenty | Świadectwo zgodności CE Katalog części zamiennych lub dostęp do wersji elektronicznej katalogu Karta gwarancyjna Instrukcja obsługi (DTR) w języku polskim Dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu |
| 15 | Gwarancja i usługi serwisowe | Gwarancja jakości ………….. dni (nie mniej niż Adres serwisu: ……………………………. (kraj, kod pocztowy, miasto, ulica, nr domu, nr telefonu, faks, adres e-mail) |